## Slide 1: 下一代云原生边缘设备管理标准DMI的设计与实现
王梓龙 DaoCloud
赵然 华为云

## Slide 2: DMI的设计与实现
KubeEdge设备管理能力还存在诸多不足之处，如mapper开发难度大、管理面与业务面数据耦合，海量设备数据难以处理等问题，需要在Device-IoT SIG中进行不断优化更新。
针对这些问题，社区希望整合设备管理接口，优化KubeEdge设备管理能力，打造基于云原生技术的，覆盖设备管理、设备数据的设备数字孪生管理平台。
本议题向听众介绍了KubeEdge社区Device-IoT SIG当前核心工作内容设备管理接口（DMI）的当前工作进展以及社区未来工作计划。

## Slide 3
• 01 背景及目标
• 02 旧架构存在的问题
• 03 DMI架构
• 04 工作流程示例
目录
Agenda
• 05 接口定义
• 06 未来工作规划

## Slide 4: 背景及目标
物联网设备庞大
海量设备数据难以处理
设备通讯协议、模型、传输格式众多，难以维护
设备安全性不完善
缺少设备的监控指标
上手难度大，需要自写操作设备应用

## Slide 5: 背景及目标
提出Device Management Interface（简称DMI），整合设备管理接口，优化KubeEdge设备管理能力，打造基于云原生技术的，覆盖设备管理、设备操作、设备数据的设备数字孪生管理平台
云原生：device作为一个k8s资源，生成虚拟化的数字孪生，可以基于k8s进行模拟
设备管理：像管理pod一样管理设备的生命周期、用户简化操作
设备操作：设备操作有两个入口，交互控制能力上k8s（人机、机机）、设备交互控制能力也提供给deployment
设备数据：边缘侧deployment能够获取到对应数据，device数据在部分情况下上云

## Slide 6: 旧架构存在的问题
旧架构下设备管理流程：
创建device crd 到KubeEdge
cloudcore watch到设备创建消息
一方面下发device信息到edgecore， 一方面更新configmap中的device profile
mapper更新device list
同时edgecore把消息发送到topic
所有mapper都会获取消息，并识别是否是自己list中的device
Mapper连接设备
上报设备状态和采集的数据 device twin 到edgecore
Edgecore上报信息到cloudcore
Cloudcore更新设备信息到K8s

## Slide 7: 旧架构存在的问题
设备管理面数据与业务面耦合
  大规模场景下存在性能问题
  占用ws云边通道
  Etcd读写性能瓶颈
对device配置信息管理能力不足
  设备信息通过configmap下发至mapper
  Configmap、CRD存在信息冗余
  Mapper处理mqtt消息存在信息冗余
设备接口不完善
  Mapper接入方式只有mqtt一种
  设备接口不统一，接入适配难度大
  数据处理方式不灵活
Notes: 很多用户在使用过程中，向我们反馈旧架构的问题。

## Slide 8: DMI架构：定位
Notes: 我们希望把DMI做成跟CNI、CSI、CRI相同位置的接口，让用户只要实现对应接口，即可接入kubeedge
mapper使用mqtt或REST的方式接入

## Slide 9: DMI架构：设备管理
管理面数据与业务面数据分离
  管理面数据保存在KubeEdge的ETCD，变化少
  业务面数据直接走数据面导出到数据处理者
管理面数据包括：
  元数据
  属性
  配置
  状态
  生命周期
Device信息管理：
  缓存在KubeEdge sqlite中
  通过node+protocol指定Mapper
  通过Mapper注册接口返回值进行初始化
  通过添加、删除设备接口下发到Mapper
Mapper通过grpc+UDS的方式实现REST接入方式

## Slide 10: DMI架构：数据访问
1. 边缘侧应用通过REST Service访问设备数据
2. 云侧应用通过REST Service访问设备数据
3. mapper通过配置REST目的地址，将数据推送到边缘侧应用
4. mapper通过配置REST目的地址，将数据推送到云侧应用
5. mapper通过配置目的地址，将数据推送到边缘侧数据库
6. mapper通过配置目的地址，将数据推送到mqtt broker
7. 边缘侧应用通过mqtt broker topic订阅设备数据
8. 云侧应用通过mqtt broker topic 订阅设备数据
9. 边缘侧应用处理数据后将处理结果传上云

## Slide 11: 工作流程示例
新建设备

## Slide 12: 工作流程示例
数据访问和数据发布

## Slide 13: 工作流程示例
设备状态数据修改

## Slide 14: 工作流程示例
设备控制命令执行

## Slide 15: 接口定义

## Slide 16: 接口定义

## Slide 17: 发布计划
Alpha 版本
  mapper demo
Beta 版本
  修复bug
  对接第三方平台demo
  设备命令操作管理
  设备升级管理
  完整的设备数据管理
GA版本
  多平台对接
  安全
  设备事件管理

## Slide 20
进群交流
公众号

## Slide 21: Thanks